KÄYTTÖOHJEET

HYDRAULITUNKKI

TEKNISET TIEDOT

| Malli | Nostovoima (Tonnia) | Minimi korkeus (mm) | Nostokorkeus (mm) | Säätökorkeus (mm) | Nettopaino (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T90204 | 2 | 181 | 116 | 48 | 2.9 |
| T90304 | 3 | 194 | 118 | 60 | 3.6 |
| T90404 | 4 | 194 | 118 | 60 | 3,6 |
| T90504 | 5 | 216 | 127 | 70 | 4.8 |
| T90604 | 6 | 216 | 127 | 70 | 4,5 |
| T90804 | 8 | 230 | 147 | 80 | 6.3 |
| T91004 | 10 | 230 | 150 | 80 | 6.8 |
| T91204 | 12 | 230 | 155 | 60 | 8 |
| T91504 | 15 | 230 | 150 | 60 | 8.9 |
| T92004 | 20 | 242 | 150 | 60 | 11.5 |
| TH810002 | 10 | 125 | 225 |  | 7,7 |

| Ongelma | Tunkki ei nosta kuormaa. | Tunkki laskee kuormituksessa. | Öljyvuotoa suodatin korkissa. | Pumppu tuntuu löysältä. | Kahva nousee tai laskee alas kuormituksessa. | Tunkki ei nosta kuormaa maksimi korkeuteen | VIANETSINTÄ TARKISTASTUSLISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  |  |  | Venttiiliruuvi ei ole kunnolla suljettuna. |
| X |  |  | X |  | X | Tunkki voi vuotaa öljyä. Irrota täyttökorkki ja täytä säiliö puhtaalla hydrauliöljyllä. |
|  |  | X |  |  |  | Öljysäiliö voi olla ylitäysi. Irrota täyttökorkki ja valuta ylimääräinen öljy pois. |
| X |  |  | X |  | X | Tunkissa voi olla ilmatukos. Avaa venttiiliruuvi ja pumppaa kahvasta useaan kertaan. Sulje venttiili ja käytä. Korjauta tarvittaessa. |
| X | X |  |  | X |  | Venttiilit eivät välttämättä ole suljettuna tai niissä vikaa. Huuhdellaksesi venttiilit, laske satula ja kiinnitä venttiiliruuvi. Nosta satulaa käsin useita senttejä. Avaa sitten venttiiliruuvi ja paina satula alas voimakkaalla ja nopealla liikkeellä. |

| Varoitus: Käytä tätä tunkkia ainoastaan nostotarkoituksiin. Tunkki pitäisi asettaa kovalle maalle. Tue aina renkaat ja aseta ajoneuvon käsijarru päälle, kun nostat. Käytä lisätukea, jonka voit laittaa tunkin viereen, jos sattuu tilanne, että tunkki pettää, niin ajoneuvo ei putoa maahan. Älä ylitä tunkin maksimi nostokapasiteettia. Ennen kuin nostat ajoneuvoa, varmista, että tunkki on tukevasti ja oikeassa kohdassa ajoneuvon alla. Älä säädä turvaventtiiliä. OHJEITA KÄYTTÄMISEEN Nostaaksesi: Sulje tunkin vapautinventtiili, kääntämällä sitä myötäpäivään kahvan pienellä päällä (kuva1). Aseta tunkki ajoneuvon alle oikeaan nostokohtaan (katso nostokohta ajoneuvon manuaalista). Jos tarve vaatii, ruuvaa pidennysruuvia vastapäivään, kunnes se on kontaktissa ajoneuvon kanssa (kuva2). Aseta tunkin kahva, kahvaholkkiin. Pumppaa ylös tarvittavaan korkeuteen (kuva3). Laskeaksesi: VARO: LASKE AJONEUVO HITAASTI! KÄÄNNÄ VENTTIILIRUUVIA VAROVASTI! Ota kahva irti kahvaholkista ja käytä pientä päätä avataksesi venttiilin. Avataksesi venttiilin, käännä sitä hitaasti vastapäivään. HUOM: ÄLÄ AVAA VENTTIILIÄ ENEMPÄÄ, KUIN 1 KIERROKSEN VERRAN. Kun ajoneuvo on täysin laskeutunut, ota tunkki pois ajoneuvon alta (jos pidennysruuvia on pidennetty ja se on kontaktissa ajoneuvon kanssa, käännä sitä myötäpäivään, kunnes tunkki on riittävän alhaalla, että sen voi ottaa pois). | YLLÄPITO: Öljyn lisääminen ja voitelu (kuva 4). Aseta tunkki pystysuoraan asentoon. Laske pumppu ja mäntä täysin ala-asentoon. Irrota kuminen öljytulppa. Täytä ainoastaan HYVÄ LAATUISELLA hydrauliöljyllä (Täytä täyttöaukon alamerkkiin asti). Poista tunkista ilma, alla olevien ohjeiden mukaisesti: Kiinnitä öljytulppa. Voitele laakerit ja ruuvit säännöllisesti. ILMAN POISTAMINEN HYDRAULIJÄRJESTELMÄSTÄ. Ajoittain ilmakuplia pääsee tunkin sisään, vähentäen sen tehoa. Vuodata ilma pois seuraavasti: Avaa vapautin venttiili ja irrota öljytulppa. Pumppaa pumppua nopein ja voimakkain pumppauksin, monta kertaa. Näin ilma on pakotettu poistumaan tunkista. Sulje vapautin venttiili ja öljytulppa. Tunkin pitäisi nyt toimia normaalisti, ellei toimi, toista edelliset kohdat uudestaan. RUOSTESUOJAUS Pidä mäntä, pumppu ja pidennysruuvi täysin ala-asennossa, kun tunkki ei ole käytössä. Vältä kontaktia kosteuden kanssa. Jos tunkki on kontaktissa kosteuden kanssa, kuivaa se ja voitele kaikki osat. |
| --- | --- |

Maahantuoja/Importör: Oy Scandic Trading House Ltd., Kauhajoki         www.scandic.cc